## Slide 1
allears_2nd TEST BOARD BLOCK Diagram
Minsu Yoon

## Slide 2
MAIN Board
▶ 주요 회로 ◀
  ST_MCU
  시스템 제어용 스위치
  Peak Detection
  Step up
  근접센서
  상태체크 LED
allears_2nd Test Board Block Diagram
Bluetooth Board
P/N: QCC3040 VFBGA
디버깅용 USB_C 커넥터 적용
현재 안테나 칩 적용 (3216), 안테나 튜닝예정
Stim.CHIP Board
P/N: HV_PNS
외부 자극용 단자 커넥터 적용
1채널 기준으로 함
UART_TX/RX
외부 스피커
5pi ~ 10pi
16~32ohm
이어폰 단자 및 헤더 핀으로 적용
Coin Battery
CP1254 / 77mAh
현재 4.2 Vdc 까지 충전해서 71mAh
4.3Vdc까지 충전하면 77mAh 가능
충전 전류 : 140mA_max
DC POWER
EXT_5 Vdc
방향성 있는 커넥터 적용
1.8 Vdc
Stim_Step: D0 ~ D7
근접센서
VCNL36825T(1차 선정)
VDD: 2.64 ~ 3.6 Vdc
2.0 * 1.2 * 0.5 mm
5 Vdc / 200mA_MAX
From. Qcc3040
CH1/CH2_SCDAC
- Bluetooth 및 Stim.Chip Board는 Main Board에 장/탈착 가능하도록 설계 (인이어 한쪽 기준으로 설계)
TRIM_A
I2C
3.3Vdc
GPIO(INT)
SPK_N
SPK_P
5 Vdc / to Qcc3040
GPIO_1ch
GPIO_1ch
GPIO_8ch
GPIO_1ch
SDA / SCL
TX / RX
CH4_SW1~4
PWM_4ch
3.3 Vdc
5 Vdc / 충전전압
1.8 Vdc
5.0 Vdc
VDDH: 15~40 Vdc

## Slide 3
allears_2nd Test Board Block Diagram
- Charge Current 사항

## Slide 4
allears_2nd Test Board Block Diagram
- 작성중……….

## Slide 5
Thank you
Minsu Yoon