## Slide 1
allears medical
PWM Output MCU 개선 사항
서 석 일

## Slide 2
allears medical
PWM Pulse MCU 개선 사항
서 석 일
나눔스퀘어 Bold
나눔스퀘어 ExtraBold
나눔스퀘어
나눔스퀘어 Light
Poppins
Poppins Black
Poppins ExtraBold
Poppins ExtraLight
Poppins Light
Poppins Medium
Poppins SemiBold
Poppins Thin

## Slide 3
Contents
Poppins ExtraBold
System structure
PWM configuration
Pulse output voltage level
Hardware configuration
Message communication
Remove redundancy
System Error handling

## Slide 4
<전체 시스템 구조>
시스템 구조의 부재로 인한 전체 시스템에서 기능 모듈들 간 관리와 상태 모니터링의 어려움
  현재는 하나의 함수에 각 기능을 하는 함수들이 매개변수로 전달되어 매번 호출되는 방식
  위와 같은 시스템은 이해와 관리, 수정의 어려움이 있다.
State –oriented 방식으로 전체 시스템 및 모듈 기능들을 구현
  전체 시스템과 기능 모듈들은 각각의 State를 기준으로 기능 제어와 자신의 행동방식을 결정
전체 시스템의 간소화와 Hierarchical 구조 정의
System Structure

## Slide 5
<현재 버전>
Configuration 적용되지 않은 설정을 그대로 두어 이해하고 관리하는데 어려움
자극 Pulse 시에 anode와 cathode간의 delay가 명시적으로 적용되어 있지 않음
Pulse와 start / stop 기능이 명확하게 정의되어 있지 않음
<개선 방향>
Configuration 사용하는 방식이외의 설정은 하지 않는다.
서로 다른 Timer의 PWM을 사용하여 Synchronize와 Trigger 모드로 명시적으로 적용
초기화와 Start/Stop 기능을 명시적으로 구현
  펄스 출력의 시작과 중지 기능
  예외적이거나 오류 사항 대처
PWM Configuration

## Slide 6
<현재 버전>
Voltage level 튜닝 값이 정확하지 않음
의도한 PID 제어가 전혀 이루어 지지 않음
Up / down slope 제어가 구현되어 있지 않음
<개선 방향>
Voltage level 튜닝 값을 새로이 측정
PID 제어가 아닌 Feedback 제어를 사용
Up / down slope 제어 적용
전압 레벨 수준에 따른 제어 적용
  Low 때와 High 때 전압 변화가 틀림
Pulse Output Voltage Level

## Slide 7
<현재 버전>
HAL Driver와 LL Driver의 혼용
  HAL (Hardware Abstract Level)
    개발자 HW interface
  LL (Low Layer)
    Register level driver
사용하지 않는 설정 그대로 유지 또는 중복 설정
DMA의 오용
사용하지 않는 Interrupt와 Handler
<개선 방향>
HAL을 전부 사용. HAL에 없는 경우에만 LL을 사용하거나 직접 구현해서 사용
실제 사용할 설정만 구현
DMA를 필요한 부분에만 적용
사용할 Interrupt를 구현 전에 결정
Hardware Configuration

## Slide 8
<현재 버전>
Message 구조 와 정의가 없음
확장과 전체 기능 적용에 부족
중복되고 의미 없는 부분을 사용
<개선 방향>
기능 요구에 따른 Message 구조와 정의
Request / response, indication으로 정의
구체적인 사용 예를 작성
  Message Sequence Chart (MCS)
Messag Communication

## Slide 9
같은 의미 또는 같은 이름의 전역 변수들이 많음
  Message에서 받은 값을 저장하는 변수 -> 기능 모듈의 변수 -> 저장용 변수
  이런 변수 들이 약 80개 정도
같은 의미 또는 같은 이름의 함수가 각 file에 따로 정의돼서 사용됨
  하나의 기능에 하나의 함수로 정의
그 외
  Library나 driver에 있는 기능을 재정의한 부분 제거
  관련없거나 사용하지 않는 부분 제거
Remove Redundancy

## Slide 10
목적
  시스템 설계때부터 시스템의 한 부분으로 오류 처리를 정의
  의료기기에 필요한 오류 처리 정의
  인증에 필요한 오류 처리 정의
Error type
  HW나 SW의 기능과 System 오류
  기능 오류
  기타 오류
Error Handling