## Slide 1
STEP UP Analog Watchdog 실험
Jisan HAN

## Slide 2
실험 조건 – 기본 사항
# 메인보드 STEP UP 기본 설정 사항
1) MCU 시스템 클럭 : 20 MHz
2) MCU 공급 전압 : 1.8 v
3) 시스템 전압 공급원 : 파워 서플라이
- 1.8v / 200mA, 3.7v / 200mA 공급
4) STEP UP 공급 전압 : 5.0 v
- 3.7 v 전원 입력이 Buck을 거쳐 5.0 v 생성됨
5) STEP UP 펄스 클럭 : 8 kHz
6) STEP UP 출력 전압 : 40 v
7) STEP UP 전압이 출력되는 종단점에 100K 저항을 물려 놓음
8) STEP UP 전압이 100K 저항부에 프로브 1채널 저항 가기전에 1채널 각각 오실로 스코프에 물려둠
9) 측정할 때 GND는 당연히 동일한 GND임
결선 사진은 다음 페이지에 있음

## Slide 3
실험 조건 - 결선
전원 공급부
전압 측정부

## Slide 4
실험 조건 - 결선
100K 저항
전압 측정부
100K 저항 이전 전압 측정부

## Slide 5
실험 방법 및 측정 방법
# 메인보드 STEP UP 실험 및 측정 방법
1) 100K 저항이 연결된 상태에서 STEP UP 출력 전압을 40V로 맞춘다.
2) 40V가 맞춰진 상황에서 100K 저항을 제거한다.
3) 40V에서 45V로 전압이 상승하는 시간을 측정한다.

## Slide 6
메인보드 STEP UP 측정 결과

## Slide 7
실험 조건 – 기본 사항
# 메인보드 기본 설정 사항 – Analog Watchdog
1) MCU 시스템 클럭 : 20 MHz
2) MCU 공급 전압 : 1.8 v
3) 시스템 전압 공급원 : 파워 서플라이
- 1.8v / 200mA, 3.7v / 200mA 공급
4) STEP UP 공급 전압 : 5.0 v
- 3.7 v 전원 입력이 Buck을 거쳐 5.0 v 생성됨
5) STEP UP 펄스 클럭 : 8 kHz
6) STEP UP 출력 전압 : 40 v
7) STEP UP 전압이 출력되는 종단점에 100K 저항을 물려 놓음
8) STEP UP 전압이 100K 저항부에 프로브 1채널 저항 가기전에 1채널 각각 오실로 스코프에 물려둠
9) 측정할 때 GND는 당연히 동일한 GND임
10) Analog Watchdog Interrupt 활성화
기본사항은 이전과 9번항목까진 동일함
결선 사진은 지난 테스트와 동일하므로 생략함

## Slide 8
실험 방법 및 측정 방법
# 메인보드 실험 및 측정 방법 – Analog Watchdog
1) 100K 저항이 연결된 상태에서 STEP UP 출력 전압을 40V로 맞춘다.
2) 40V가 맞춰진 상황에서 100K 저항을 제거한다.
3) 40V에서 Analog Watchdog으로 설정한 43V로 전압이 상승하는 시간을 측정한다.

## Slide 9
메인보드 측정 결과 – Analog Watchdog 1
CH1 : 100K 저항 / STEPUP
CH2 : STEPUP
CH3 : Analog Watchdog 신호

## Slide 10
메인보드 측정 결과 – Analog Watchdog 2
CH1 : 100K 저항 / STEPUP
CH2 : STEPUP
CH3 : Analog Watchdog 신호

## Slide 11
메인보드 측정 결과 – Analog Watchdog 정리
# 측정 결과
1) Analog Watchdog으로 특정 전압이 되면 Step-up을 강제로 Off 하는 것을 확인함
2) Analog Watchdog의 레이턴시가 12us ~ 14us 이하로만 되는 것을 확인하였다. 좀더 정확한 레이턴시 측정이 필요하다.

## Slide 12
실험 조건 – 기본 사항
# 기본 설정 사항 – Analog Watchdog Interrupt Latency
1) MCU 시스템 클럭 : 20 MHz
2) MCU 공급 전압 : 3.3 v
- 5v 전원이 LDO를 거쳐 3.3v 생성
3) 시스템 전압 공급원 : 유 전원 USB Hub의 포트
- 5.0v / 500mA 공급
4) 측정할 때 GND는 당연히 동일한 GND임
5) Analog Watchdog Interrupt 활성화
6) 실험에 사용한 보드는 모두 같은 MCU임
7) 실험에 사용한 코드는 이전 실험하고 동일함
결선 사진은 아래 페이지에 있음

## Slide 13
실험 조건 - 결선
펄스 출력 핀에서
아날로그 감지 핀으로 결선
PULSE >> ANALOG
Analog Watchdog Interrupt
에서 출력할 핀

## Slide 14
실험 방법 및 측정 방법
# 실험 및 측정 방법 – Analog Watchdog Interrupt Latency
1) 이전 페이지와 같이 결선 된 상태에서 출력에 해당하는 핀에 오실로스코프 연결.
2) 자극 펄스 핀을 Analog Watchdog 핀에 연결한다.
>> 자극 펄스의 전압과 Analog의 최대 입력 전압은 시스템 전압에 따라 3.3 V 이다.
3) 시작버튼을 누른다. 이후 오실로스코프에 나오는 파형의 Gap을 측정한다.

## Slide 15
측정 결과 – Analog Watchdog Interrupt Latency
CH1 : 자극 펄스
CH2 : Analog Watchdog Interrupt GPIO 출력 신호

## Slide 16
측정 결과 – Analog Watchdog Interrupt Latency 정리
# 측정 결과
1) PWM 펄스가 Analog 핀에 들어가고 이 신호를 감지해 다른 GPIO를 출력 하는 것을 확인하였다.
2) Analog Watchdog Interrupt 신호의 레이턴시가 6.23us ~ 7us 이내에 동작하였다.
>> 해당 측정은 GPIO의 동작 레이턴시를 감안해야한다.
>> 비고 : GPIO 동작 레이턴시는 MOSFET의 신호 레이턴시다. (MCU 내부가 P-MOS, N-MOS 구조)
3) Analog Watchdog Interrupt 신호의 레이턴시가 6.23us ~ 7us 이내에 동작하였다.
4) 따라서 이전 동작 실험에서 Analog Watchdog은 6.23us ~ 7us 내에 STEP UP 회로를 OFF 한 것을 알 수 있다.

## Slide 17
Thank you
Jisan HAN