## Slide 1
STEP UP 제어 관련 측정
Jisan HAN

## Slide 2
실험 조건 – 기본 사항
# 메인보드 STEP UP 기본 설정 사항
1) MCU 시스템 클럭 : 20 MHz
2) MCU 공급 전압 : 1.8 v
3) 시스템 전압 공급원 : 파워 서플라이
- 1.8v / 200mA, 3.7v / 200mA 공급
4) STEP UP 공급 전압 : 5.0 v
- 3.7 v 전원 입력이 Buck을 거쳐 5.0 v 생성됨
5) STEP UP 펄스 클럭 : 8 kHz
6) STEP UP 출력 전압 : 40 v
7) STEP UP 전압이 출력되는 종단점에 100K 저항을 물려 놓음
8) STEP UP 전압이 100K 저항부에 프로브 1채널 저항 가기전에 1채널 각각 오실로 스코프에 물려둠
9) 측정할 때 GND는 당연히 동일한 GND임
결선 사진은 다음 페이지에 있음

## Slide 3
실험 조건 - 결선
전원 공급부
전압 측정부

## Slide 4
실험 조건 - 결선
100K 저항
전압 측정부
100K 저항 이전 전압 측정부

## Slide 5
실험 방법 및 측정 방법
# 메인보드 STEP UP 실험 및 측정 방법
1) 100K 저항이 연결된 상태에서 STEP UP 출력 전압을 40V로 맞춘다.
2) 40V가 맞춰진 상황에서 100K 저항을 제거한다.
3) 40V에서 45V로 전압이 상승하는 시간을 측정한다.

## Slide 6
메인보드 STEP UP 측정 결과

## Slide 7
실험 조건 – 기본 사항
# STEP UP 테스트보드 기본 설정 사항
1) MCU 시스템 클럭 : 80 MHz
2) MCU 공급 전압 : 3.3 v
- 5v 전원이 LDO를 거쳐 3.3v 생성
3) 시스템 전압 공급원 : 유 전원 USB Hub의 포트
- 5.0v / 500mA 공급
4) STEP UP 공급 전압 : 3.3 v
- MCU에서 출력되는 3.3v 입력
5) STEP UP 펄스 클럭 : 200 kHz
6) STEP UP 출력 전압 : 40 v
7) STEP UP 전압이 출력되는 종단점에 100K 저항을 물려 놓음
8) STEP UP 전압이 100K 저항부에 프로브 1채널 저항 가기전에 1채널 각각 오실로스코프에 물려둠
9) 측정할 때 GND는 당연히 동일한 GND임
결선 사진은 아래 페이지에 있음

## Slide 8
실험 조건 - 결선
# STEP UP 테스트보드 결선 사진
USB 전원
100K 저항 없는 전압 측정부
3.3V 입력
100K 저항 전압 측정부

## Slide 9
실험 방법 및 측정 방법
# STEP UP 테스트보드 실험 및 측정 방법
1) 100K 저항이 연결된 상태에서 STEP UP 출력 전압을 40V로 맞춘다.
2) 40V가 맞춰진 상황에서 100K 저항을 제거한다.
3) 40V에서 45V로 전압이 상승하는 시간을 측정한다.

## Slide 10
STEP UP 테스트 보드 측정 결과

## Slide 11
Thank you
Jisan HAN