## Slide 1
allears_Gen2 Hardware BLOCK Diagram
Minsu Yoon

## Slide 2
BT CHIP
P/N: QCC3044 VFBGA
VFBGA_90Pin
2채널 스피커 적용됨
VBAT 전원 구동
allears_Gen2 Hardware Block Diagram
MCU
    P/N: STM32L412KBU6
    DFN_32Pin
    전원 : 1.8 Vdc
Stim.CHIP
P/N: VENUS_T0
자극채널 : 2채널 사용
전원 : 1.8, 5.0, 40 Vdc
UART_TX/RX
스피커 X2
5pi ~ 10pi (검토중)
16~32ohm
Coin Battery
CP1254 / 77mAh
자극 2채널 사용시 전류 검토필요
외부 충전 전원
VBUS_5 Vdc
1.8 Vdc
dac_on_n<1,2>
근접센서 (1 or 2)
VCNL36825T(1차 선정)
VDD: 2.64 ~ 3.6 Vdc
Signal : 1.8 Vdc
5 Vdc / 200mA_MAX
- 넥밴드 용도의 HW 구성도 (QCC3044 + STMCU + VENUS -> 3Chip)
dac_n<0~3>
I2C
3.3Vdc
GPIO(INT)
L,R_SPK_N
L,R_SPK_P
5 Vdc
GPIO_1ch
SDA / SCL
PWM_2ch
STIM_CA/AN
터치 or 물리스위치
MTCH101 (현 테스트 보드적용)
VBAT: 3.0 ~ 4.2 Vdc
SYS_CTRL
안테나
2450AT18B100
2400 ~ 2500 MHz
3216 Size
BT_RF
GPIO_2ch
GPIO_4ch
ADC_2ch
GPIO_2ch
Left & Right
SPK_2ch
주변제어회로
Peak Detection 회로
Step UP 회로
5Vdc 출력 회로
PEAK
DETECTION_OUT
PEAK
DISCHG_SW_ON
PWM_1ch
ADC_1ch
STEP_UP_SW
VDDH_FEEDBACK
VDD5_EN
GPIO_1ch

## Slide 3
Thank you
Minsu Yoon